## Slide 1: Projekt: „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolności do zdobycia zatrudnienia” NUMER PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0052/16

## Slide 2: ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
Autor: Adam Koliński

## Slide 3
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ
Controlling logistyki jako narzędzie optymalizacji procesów skupia się na tych elementach i czynnikach, które stanowią ograniczenia dla efektywnego działania systemu, jakim jest przedsiębiorstwo lub łańcuch dostaw. Narzędzia controllingu logistyki wykorzystywane wewnątrz przedsiębiorstwa mają za zadanie identyfikowanie wewnętrznych ograniczeń, czyli tzw. wąskich gardeł.
W aspekcie analizy ograniczeń w przedsiębiorstwie rachunkowość kosztowa jest przestarzała nie dlatego, że przy alokacji kosztów na produkty korzysta się z jednej tylko miary aktywności, ale dlatego, że w ogóle się jej dokonuje. Alokacja jest archaiczna, ponieważ alokowane koszty, niezależnie od przyjętego sposobu, nie zmieniają się ściśle wraz z wielkością i zróżnicowaniem produkcji ani z żadną inną zmienną. W odpowiedzi na omawiane problemy powstała rachunkowość przerobowa, która jest oparta na zasadach teorii ograniczeń.

## Slide 4
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ
Wąskie gardło jest to element zasobów (np. stanowisko) o najniższym potencjale (np. zdolności produkcyjnej). Wyznacza on potencjał całego systemu produkcyjnego. Harmonogramowanie pracy systemu produkcyjnego musi opierać się na harmonogramie wąskiego gardła.
Wąskie gardła w produkcji zakłócają płynność przebiegu procesów, powodując gromadzenie zapasów i przestoje.

## Slide 5
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ
Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints – TOC), która zakłada, że istnieje wspólna przyczyna wielu obserwowanych skutków i czynników zachodzących w przedsiębiorstwie. To stwierdzenie wymusza spojrzenie na przedsiębiorstwo jako na system powiązanych ze sobą elementów. Z tego względu najważniejszym pojęciem w TOC jest „ograniczenie systemu”. Należy zatem zauważyć, że żaden system prowadzący działalność gospodarczą nie jest wolny od ograniczeń. Ograniczenia mogą dotyczyć czynników występujących wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardła), jak również czynników zewnętrznych, niezależnych od kadry kierowniczej przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja).

## Slide 6
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ – PRZYKŁAD 1
Operacja I
Operacja II
Operacja III
Operacja IV
Operacja V
150 szt./h
140 szt./h
170 szt./h
135 szt./h
150 szt./h
Ile wynosi całkowita wydajność procesu produkcyjnego wyrobu X?
Wydajność procesu produkcyjnego wyrobu X wynosi 135 szt./h
Wydajność ograniczenia determinuje wydajność całego procesu produkcyjnego wyrobu X

## Slide 7
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ
Skoro zatem każdy system posiada co najmniej jedno ograniczenie, jedynie proces ciągłego doskonalenia systemu może być efektywnym narzędziem wykrywania i eliminowania ograniczeń.
Zidentyfikuj ograniczenie
Podnieś wydajność ograniczenia
Jeśli ograniczenie zostało przełamane, wróć do kroku pierwszego
Zdecyduj, jak wyeksploatować ograniczenie
Podporządkuj wszystko podjętej decyzji
Proces ciągłego doskonalenia w TOC

## Slide 8
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ
Ważność problemu, jakim są wąskie gardła nie tylko w procesie produkcyjnym, napotyka na kolejny problem decyzyjny, który dotyczy przydzielenia priorytetów wyrobom przechodzącym przez wąskie gardło (CCR). Określenie priorytetowości wyrobów jest uzależnione od lokalizacji ograniczenia. W sytuacji, gdy analizowane jest ograniczenie zewnętrzne (np. popyt, konkurencja), czynnikiem wpływającym na ustalenie kolejności w planie produkcji jest jednostkowa marża pokrycia.
Marża pokrycia jest określana jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży w przeliczeniu na sztukę a jednostkowymi kosztami zmiennymi.
W przypadku, gdy ograniczenie zdefiniowane wewnątrz przedsiębiorstwa (np. w procesie produkcji) czynnikiem determinującym przydzielenie odpowiednich priorytetów jest względny wskaźnik marży pokrycia na sztukę. Im wyższy wskaźnik tym większa priorytetowość produktu!
względna marża pokrycia | = | marża pokrycia na sztukę (przerób)
 |  | czas wykorzystania wąskiego gardła (czas CCR)
W sytuacji gdy ograniczeniem jest rynek (a przedsiębiorstwo dysponuje nadmiarem mocy produkcyjnej), stosuje się priorytetowość zgodnie z maksymalizacją marży jednostkowej produktu (marża pokrycia na jednostkę produktu). Im wyższa jednostkowa marża pokrycia, tym większa priorytetowość produktu!

## Slide 9
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ – PRZYPADEK 1
Przedsiębiorstwo produkcyjne obuwia sportowego zajmuje się wytwarzaniem 4 produktów:
  buty sportowe damskie przeznaczone do gry w tenisa: BD Tenis,
  buty sportowe damskie przeznaczone do biegania: BD Jogging,
  buty sportowe męskie przeznaczone do gry w tenisa: BM Tenis,
  buty sportowe męskie przeznaczone do biegania: BM Jogging.
Cięcie materiału
Szycie
Łączenie elementów
Przy każdej z maszyn pracuje jeden operator po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Każda maszyna ma taką samą wartość i taki sam koszt utrzymania jej w ruchu. Tygodniowy koszt utrzymania firmy wynosi 11 500 zł
Dane dotyczące produktów:
Na podstawie przedstawionych danych, należy zidentyfikować potencjalne ograniczenie (wąskie gardło) oraz określić priorytetowość.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Popyt tygodniowy (szt.) | 120 | 100 | 90 | 130
Cena sprzedaży (zł) | 200 | 165 | 230 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Czas krojenia (min.) | 3 | 2 | 8 | 7
Czas szycia (min.) | 5 | 8 | 8 | 6
Czas łączenia (min.) | 6 | 3 | 3 | 4
Sumaryczny czas obróbki (min.) | 14 | 13 | 19 | 17
W analizowanym przykładzie maksymalną zdolnością produkcyjną każdej maszyny jest czas pracy w wysokości 2400 minut tygodniowo (5dni*8godz*60min). Pierwszym krokiem analizy, zgodnie z ciągłym doskonaleniem wg TOC, jest identyfikacja ograniczeń. Identyfikując ograniczenie należy określić zapotrzebowanie na czas pracy poszczególnych stanowisk, zakładając zaspokojenie całego prognozowanego popytu. Obciążenie poszczególnych stanowisk przy założeniu całkowitej realizacji popytu na wszystkie produkty zostało oszacowane w poniższej tabeli.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging | Razem (min) | Obciążenie stanowisk
Czas krojenia (min.) | 360 | 200 | 720 | 910 | 2190 | 91,25%
Czas szycia (min.) | 600 | 800 | 720 | 780 | 2900 | 120,83%
Czas łączenia (min.) | 720 | 300 | 270 | 520 | 1810 | 75,42%
Z powyższej tabeli wynika, że obciążenie stanowiska odpowiedzialnego za szycie materiałów przekracza maksymalną zdolność produkcyjną maszyny (2400 min).
W analizowanym procesie produkcyjnym występuje zatem ograniczenie wewnętrzne, czyli wąskie gardło.
Kolejną rolą controllingu logistyki jest określenie priorytetów wśród wyrobów przechodzących przez wąskie gardło. W poniższej tabeli przedstawiono wyznaczenie względnej marży pokrycia dla poszczególnych wyrobów.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Cena sprzedaży (zł) | 200 | 165 | 230 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Marża pokrycia (zł) | 65 | 30 | 80 | 40
Czas CCR (min.) | 5 | 8 | 8 | 6
Względna marża pokrycia | 13 | 3,75 | 10 | 6,67
Na podstawie wyznaczonych względnych marż pokrycia należy opracować listę priorytetową produkcji wyrobów. Najbardziej opłacalnym produktem jest obuwie BD Tenis, natomiast najmniej rentownym BD Jogging.
I
IV
II
III
Uwzględniając listę priorytetową należy zaplanować pełną wielkość produkcji. W poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie poszczególnych wyrobów na czas pracy wąskiego gardła (CCR).
 | Prognozowany popyt (szt.) | Czas pracy CCR (min) | Wykorzystanie CCR (min)
BD Tenis | 120 | 5 | 600
BM Tenis | 90 | 8 | 720
BM Jogging | 130 | 6 | 780
BD Jogging | 37 | 8 | 296
Razem: |  |  | 2396
W analizowanym przykładzie zdecydowano na pełne zaspokojenie popytu na produkty: BD Tenis, BM Tenis oraz BM Jogging. Pozostały czas pracy ograniczenia przeznaczono na produkcję najmniej rentownego wyrobu – BD Jogging – w ilości 37 sztuk.
Kolejnym etapem analizy wąskich gardeł w działalności controllingowej jest określenie planowanych zysków na podstawie planu produkcji.
Przychód | 75 505,00 zł
Koszty materiału | 54 195,00 zł
Marża brutto | 21 310,00 zł
Utrzymanie firmy | 11 500,00 zł
Zysk | 9 810,00 zł

## Slide 10
RACHUNKOWOŚĆ PRZEROBOWA
Rola controllingu logistyki w analizie wąskich gardeł nie kończy się jednak na identyfikacji ograniczeń oraz podporządkowaniu wszystkich procesów pod możliwości wąskiego gardła. Controller ma za zadanie wskazanie sposobu zminimalizowania (lub wyeliminowania) oddziaływania wąskiego gardła na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Według założeń rachunkowości przerobowej zasadniczym celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysków zarówno teraz jak i w przyszłości.
Miary efektywności
Wskaźniki efektywności

## Slide 11
RACHUNKOWOŚĆ PRZEROBOWA - MIARY
Aby uzależnić od siebie zysk netto (Net Profit, NP) i zwrot z inwestycji (Return On Investment, ROI) rachunkowość przerobowa zgodnie z teorią ograniczeń korzysta z trzech miar efektywności :
  przerób (throughput, T) – dotyczy wszystkich przychodów generowanych przez firmę, po odjęciu kosztów związanych z dostawą surowców,
  inwestycje (investment, I) – czyli wszystkie koszty poniesione na zakup tego, co przedsiębiorstwo zamierza sprzedać,
  nakłady operacyjne (operating expenses, OE) – odnoszą się do wszystkich pozostałych wydatków firmy, które prowadzą do przetworzenia inwestycji w przerób.

## Slide 12
RACHUNKOWOŚĆ PRZEROBOWA - WSKAŹNIKI
Wykorzystując omówione miary efektywności rachunkowość przerobowa określa następujące zależności:
Przy pomocy przerobu, nakładów operacyjnych oraz inwestycji można zatem określić wpływ dowolnej decyzji na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zgodnie z przedstawionymi wzorami, należy dążyć do wzrostu T, przy jednoczesnym obniżeniu I oraz OE. Jednak każda decyzja, która powoduje wzrost wskaźnika ROI, jest decyzją pozytywnie wpływającą na wynik przedsiębiorstwa:

## Slide 13
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ – PRZYPADEK 2
Asystent kierownika produkcji zaproponował optymalizację procesu łączenia elementów, która zwiększy jego wydajność obniżając czas wykonywania operacji z o 1 min na każdym wyrobie. Koszt wprowadzenia usprawnień – 1500 zł. Proponowana zmiana została przedstawiona w poniższej tabeli.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Popyt tygodniowy (szt.) | 120 | 100 | 90 | 130
Cena sprzedaży (zł) | 200 | 165 | 230 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Czas krojenia (min.) | 3 | 2 | 8 | 7
Czas szycia (min.) | 5 | 8 | 8 | 6
Czas łączenia (min.) | 5 | 2 | 2 | 3
Sumaryczny czas obróbki (min.) | 13 | 13 | 18 | 16
Proponowana zmiana nie doprowadzi do wzrostu efektywności procesu produkcyjnego. Jest to spowodowane faktem, że przedstawiona optymalizacja nie dotyczy ograniczenia, jakim jest operacja szycia. Zatem koszt 1500 zł, poniesiony na poprawę efektywności operacji łączenia elementów spowoduje jedynie zmniejszenie stopnia wykorzystania tego stanowiska. Ilość produkowanych butów nie wzrośnie, natomiast wzrosną inwestycje o 1500 zł, a nakłady operacyjne o 12,50 zł miesięcznie (przyjęto amortyzację liniową na 10 lat, co daje 150 zł rocznie, a więc 12,50 zł miesięcznie). Tak więc brak wzrostu przerobu, spadek NP (o wartość amortyzacji), powoduje, że ROI jest ujemne, a więc proponowana optymalizacja procesu produkcyjnego jest nie do przyjęcia.

## Slide 14
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ – PRZYPADEK 3
Po odrzuceniu przez kadrę kierowniczą propozycji optymalizacji procesu produkcyjnego przedstawionego w przykładzie 2, przygotowano nowy projekt inwestycji. Proponowana optymalizacja zmniejszy czas wykonywania operacji szycia o 1 minutę na każdym wyrobie, co jednocześnie spowoduje wydłużenie czasu łączenia elementów również o minutę. Koszt inwestycji wynosi 1000 zł. Szczegółowe dane propozycji optymalizacji przedstawia tabela.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Popyt tygodniowy (szt.) | 120 | 100 | 90 | 130
Cena sprzedaży (zł) | 200 | 165 | 230 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Czas krojenia (min.) | 3 | 2 | 8 | 7
Czas szycia (min.) | 4 | 7 | 7 | 5
Czas łączenia (min.) | 7 | 4 | 4 | 5
Sumaryczny czas obróbki (min.) | 14 | 13 | 19 | 17
Analogicznie do przypadku 1, należy zdefiniować ewentualne występowanie ograniczenia zakładając wprowadzenie proponowanych zmian. Obciążenie poszczególnych stanowisk przy założeniu całkowitej realizacji popytu na wszystkie produkty zostało oszacowane w poniższej tabeli.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging | Razem (min) | Obciążenie stanowisk
Czas krojenia (min.) | 360 | 200 | 720 | 910 | 2190 | 91,25%
Czas szycia (min.) | 480 | 700 | 630 | 650 | 2460 | 102,50%
Czas łączenia (min.) | 840 | 400 | 360 | 650 | 2250 | 93,75%
Proponowana zmiana nie spowoduje wyeliminowania wąskiego gardła na stanowisku szycia, jednak w znacznym stopniu przyczyni się do jego minimalizacji. Natomiast zwiększenie czasu wykonania operacji łączenia elementów nie spowoduje przeciążenia stanowiska. Ponownie należy zatem określić listę priorytetową wyrobów.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Cena sprzedaży (zł) | 200 | 165 | 230 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Marża pokrycia (zł) | 65 | 30 | 80 | 40
Czas CCR (min.) | 4 | 7 | 7 | 5
Względna marża pokrycia | 16,25 | 4,29 | 11,43 | 8,00
Kolejność wyrobów na liście priorytetowej nie uległa zmianie. Tak więc zdecydowano się na ponowne zaspokojenie popytu na produkty: BD Tenis, BM Tenis oraz BM Jogging. Pozostały czas pracy ograniczenia przeznaczono na produkcję BD Jogging, tym razem w ilości 91 sztuk.
I
IV
II
III
Uwzględniając listę priorytetową należy zaplanować pełną wielkość produkcji. W poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie poszczególnych wyrobów na czas pracy wąskiego gardła (CCR).
 | Prognozowany popyt (szt.) | Czas pracy CCR (min) | Wykorzystanie CCR (min)
BD Tenis | 120 | 4 | 480
BM Tenis | 90 | 7 | 630
BM Jogging | 130 | 5 | 650
BD Jogging | 91 | 7 | 637
Razem: |  |  | 2397
Kolejnym etapem analizy wąskich gardeł w działalności controllingowej jest określenie planowanych zysków na podstawie planu produkcji.
 | Stan przed optymalizacją | Stan po optymalizacji
Przychody | 75 505,00 zł | 84 415,00 zł
Koszty materiału | 54 195,00 zł | 61 485,00 zł
Marża brutto | 21 310,00 zł | 22 930,00 zł
Utrzymanie firmy | 11 500,00 zł | 11 502,09 zł
Zysk | 9 810,00 zł | 11 427,91 zł
Przerób wzrośnie o 1 620,00 zł tygodniowo, nakłady operacyjne o 2,09 zł (1000zł/10lat/12miesięcy/4tygodnie), a inwestycje o 1000 zł. Zysk wzrośnie dzięki temu o 1 617,91 zł, który można wyznaczyć z założeń TOC (NP=T–OE=1620-2,09=1617,91) lub jako różnicę między zyskiem otrzymanym w skutek optymalizacji, a zyskiem przed zmianą. Tak więc zwrot inwestycji w stosunku rocznym wynosi:

## Slide 15
RACHUNKOWOŚĆ PRZEROBOWA
TOC analizuje również wpływ ograniczeń zewnętrznych, które oddziałują na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od wąskich gardeł, przedsiębiorstwo nie ma wpływu na minimalizację ograniczenia zewnętrznego. W przypadku występowania ograniczenia w otoczeniu firmy, należy jedynie dostosować procesy biznesowe do tej bariery.

## Slide 16
ANALIZA WĄSKICH GARDEŁ – PRZYPADEK 4
Wprowadzona optymalizacja CCR (omówiona w przypadku 3) doprowadziła do znacznego wzrostu wygenerowanego zysku. Jednak po upływie roku, popyt na obuwie do gry w tenisa spadł o 10 par tygodniowo dla BD Tenis oraz o 10 par dla BM Tenis. Spadek popytu jest spowodowany wzrostem cen tych produktów o 20 zł. Natomiast odbiorca przekazał informację, że jego magazyn jest w stanie przyjąć jedynie towar o łącznej wartości 390 par butów. Przy zaistniałych okolicznościach kadra kierownicza ma za zadanie przeanalizowanie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Popyt tygodniowy (szt.) | 100 | 100 | 80 | 130
Cena sprzedaży (zł) | 220 | 165 | 250 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Czas krojenia (min.) | 3 | 2 | 8 | 7
Czas szycia (min.) | 4 | 7 | 7 | 5
Czas łączenia (min.) | 7 | 4 | 4 | 5
Sumaryczny czas obróbki (min.) | 14 | 13 | 19 | 17
Na podstawie tych danych należy zidentyfikować występowanie ograniczenia zakładając pełne zaspokojenie popytu na wszystkie produkty.
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging | Razem (min) | Obciążenie stanowisk
Czas krojenia (min.) | 300 | 200 | 640 | 910 | 2050 | 85,42%
Czas szycia (min.) | 400 | 700 | 560 | 650 | 2310 | 96,25%
Czas łączenia (min.) | 700 | 400 | 320 | 650 | 2070 | 86,25%
Z powyższej tabeli wynika, że obecna sytuacja spowodowała przesunięcie ograniczenia na zewnątrz przedsiębiorstwa. Operacja szycia nie jest już zatem wąskim gardłem procesu produkcyjnego. Jako ograniczenie należy zdefiniować popyt na obuwie sportowe.
W sytuacji występowania ograniczenia zewnętrznego nie korzysta się ze wskaźnika względnej marży pokrycia. W tym przypadku listę priorytetową ustala się na podstawie jednostkowej marży pokrycia (czyli na podstawie przerobu).
 | BD Tenis | BD Jogging | BM Tenis | BM Jogging
Cena sprzedaży (zł) | 220 | 165 | 250 | 190
Koszt surowca (zł) | 135 | 135 | 150 | 150
Marża pokrycia (zł) | 85 | 30 | 100 | 40
Zakładając, że przedsiębiorstwo ma możliwość całkowitego zaspokojenia rynku, można zaplanować produkcję wszystkich wyrobów zgodnie z prognozowanym popytem. Jednak należy pamiętać, że w analizowanym przypadku zarysowało się kolejne ograniczenie zewnętrzne, jakim jest pojemność magazynowa odbiorcy. Z tego względu należy zrezygnować z pełnej produkcji wyrobu BD Jogging, gdyż ten cechuje się najniższą marżą pokrycia.
II
IV
I
III
Uwzględniając listę priorytetową należy zaplanować pełną wielkość produkcji. W poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie poszczególnych wyrobów na czas pracy wąskiego gardła (CCR).
 | Prognozowany popyt (szt.) | Rzeczywisty popyt (szt.) | Marża pokrycia (zł) | Absolutna marża pokrycia (zł)
BM Tenis | 80 | 80 | 100 | 8000
BD Tenis | 100 | 100 | 85 | 8500
BM Jogging | 130 | 130 | 40 | 5200
BD Jogging | 100 | 80 | 30 | 2400
Razem: |  |  |  | 24 100
Przedstawiona prognoza absolutnej marży pokrycia pokazuje, że zmiana popytu oraz ceny spowodowała zmniejszenie zysku o 900 zł, co daje jednak nadal bardzo korzystną wartość tygodniowego zysku (zakładając, że koszt utrzymania firmy nie ulegnie zmianie, to zysk=24100zł-11502,09zł= 12597,91zł).

## Slide 17
Pod poniższymi linkami można znaleźć inne prezentacje, opracowane przez Wyższą Szkołę Logistyki, o podobnej tematyce:
Planowanie i sterowanie produkcją
TEMATY POKREWNE