## Slide 1: Projekt: „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolności do zdobycia zatrudnienia” NUMER PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0052/16

## Slide 2: KLASY I CHARAKTERYSTYKA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Autor: PAWEŁ Fajfer

## Slide 3: Podział towarów niebezpiecznych na 13 klas
1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2 – Gazy
  2.1 – Gazy palne | 2.2 – Gazy niepalne, nietrujące | 2.3 – Gazy trujące
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

## Slide 4: Klasa 1 materiały i przedmioty wybuchowe
Zagrożenie główne | materiały wybuchowe, pirotechniczne oraz przedmioty wybuchowe |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie żrące i trujące |  |  | 
Kod klasyfikacyjny | numer podklasy oraz litera zgodności |  |  | 
Przewóz | sztuki przesyłki oraz cysterna |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 5: Klasa 1 materiały i przedmioty wybuchowe
WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE PODKLASY:
1.1 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
1.2 Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym
1.3 Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
1.4 Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki
1.5 Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
1.6 Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się

## Slide 6: Klasa 2 gazy
Zagrożenie główne | możliwość rozprężenia i powstania oparzeń termicznych. Zbiorniki przy podgrzaniu mogą eksplodować |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie palne, trujące, żrące, utleniające |  |  | 
Kod klasyfikacyjny | Określa w formie cyfrowo-literowej stan, w jakim gaz jest nadany do transportu lub formę opakowania a także zagrożenia (symbol literowy) |  |  | 
Przewóz | sztuki przesyłki oraz cysterna |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 7: Klasa 2 Gazy
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH:
1 – gaz sprężony,
2 – gaz skroplony,
3 – gaz skroplony schłodzony,
4 – gaz rozpuszczony,
5 – pojemniki aerozolowe i naczynia małe zawierające gaz (naboje gazowe),
6 – inne przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem,
7 – gazy niesprężone podlegające wymaganiom szczególnym (próbki gazu),
8 – chemikalia pod ciśnieniem,
9 – gaz adsorbowany.

## Slide 8: Klasa 2 Gazy
KOD LITEROWY WSKAZUJĄCY ZAGROŻENIE:
A duszące
O utleniające
F palne
T trujące
TF trujące, palne
TC trujące, żrące
TO trujące, utleniające
TFC trujące, palne, żrące
TOC trujące, utleniające, żrące
C żrące
FC palne, żrące
CO żrące, utleniające

## Slide 9: Klasa 3 materiały ciekłe zapalne
Zagrożenie główne | ciecz zapalna o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60oC lub materiały ciekłe oraz stopione materiały stałe o temperaturze zapłonu wyżej niż 60oC, które są przewożone lub dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym do temperatury równej lub wyższej od ich temperatury zapłonu. Obejmuje również materiały wybuchowe ciekłe odczulone. |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie trujące, żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 10: Klasa 3 materiały ciekłe zapalne
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
F – materiały zapalne ciekłe, niestwarzające zagrożenia dodatkowego
FT – materiały zapalne ciekłe, trujące
FT1 – materiały zapalne ciekłe, trujące
FT2 – pestycydy
FC – materiały zapalne ciekłe, żrące
FTC – materiały zapalne ciekłe, trujące,żrące
D – materiały wybuchowe ciekłe odczulone

## Slide 11: Klasa 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Zagrożenie główne | materiały i przedmioty zapalne, materiały wybuchowe odczulone oraz materiały samoreaktywne ciekłe lub stałe. |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie trujące, żrące lub właściwości wybuchowe |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 12: Klasa 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
F – materiały stałe zapalne, niestwarzające zagrożenia dodatkowego
F1 – organiczne | F2 – organiczne, stopione | F3 – nieorganiczne
FO – materiały stałe zapalne, utleniające
FT – materiały stałe zapalne, trujące
FT1 – materiały organiczne | FT2 – materiały nieorganiczne
FC – materiały stałe zapalne, żrące
FC1 – materiały organiczne | FC2 – materiały nieorganiczne
D – materiały wybuchowe stałe odczulone, niestwarzające zagrożenia dodatkowego
DT – materiały wybuchowe stałe odczulone, trujące
SR – materiały samoreaktywne

## Slide 13: Klasa 4.2 materiały samozapalne
Zagrożenie główne | materiały, które nawet w małych ilościach – w zetknięciu z powietrzem zapalają się samorzutnie w ciągu 5minut oraz materiały i przedmioty samonagrzewające się, które jako substancje, przedmioty, mieszaniny i roztwory w zetknięciu z powietrzem są podatne na samonagrzewanie, bez dostarczenia energii z zewnątrz. Materiały te mogą ulegać samozapaleniu tylko w dużych ilościach (wiele kilogramów) i po upływie długiego czasu (godzin lub dni). |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | Reakcja niebezpieczna z wodą, działanie trujące, żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 14: Klasa 4.2 materiały samozapalne
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
S – materiały podatne na samozapalenie, niestwarzające zagrożenia dodatkowego
SW – materiały podatne na samozapalenie, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne
SO – materiały podatne na samozapalenie, utleniające
ST – materiały podatne na samozapalenie, trujące
SC – materiały podatne na samozapalenie, żrące

## Slide 15: Klasa 4.3 materiały wytwarzające w zetknieciu z wodą gazy palne
Zagrożenie główne | reakcja z wodą powodująca wydzielanie gazów palnych mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | Zagrożenie zapłonem, samozapłonem, działanie trujące i żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 16: Klasa 4.3 materiały wytwarzające w zetknieciu z wodą gazy palne
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
W – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, niestwarzające zagrożenia dodatkowego oraz przedmioty zawierające takie materiały
WF1 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, ciekłe, zapalne
WF2 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, stałe, zapalne
WS – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, samonagrzewające się
WO – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, utleniające, stałe
WT – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, trujące
WC – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, żrące
WFC – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, zapalne, żrące

## Slide 17: Klasa 5.1 materiały utleniające
Zagrożenie główne | Mogą powodować zapalenie lub podtrzymywanie palenia innego materiału, wskutek wydzielania tlenu, a także przedmioty zawierające takie materiały |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie trujące i żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 18: Klasa 5.1 materiały utleniające
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
O – materiały utleniające niestwarzające zagrożenia dodatkowego lub przedmioty zawierające takie materiały
OF – materiały utleniające, stałe, zapalne
OS – materiały utleniające, stałe, podatne na samozagrzewanie
OW – materiały utleniające, stałe, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne
OT – materiały utleniające, trujące
OT1 – ciekłe | OT2 – stałe
OC – materiały utleniające, żrące
OC1 – ciekłe | OC2 – stałe
OTC – materiały utleniające, trujące, żrące

## Slide 19: Klasa 5.2 nadtlenki organiczne
Zagrożenie główne | Podatność na rozkład egzotermiczny w temperaturze normalnej lub podwyższonej. Rozkład może być inicjowany przez: ciepło, kontakt z zanieczyszczeniami. Niektóre nadtlenki organiczne mogą rozkładać się wybuchowo, szczególnie pod zamknięciem. Rozkładać się mogą wybuchowo, wydzielać gazy palne, trujące albo pary, które działają żrąco na skórę itp. |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | Zagrożenie wybuchem, działanie żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 20: Klasa 6.1 materiały trujące
Zagrożenie główne | działanie toksyczne |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | materiał zapalny, samozapalny, powodujący powstanie par palnych z wodą, działanie utleniające lub żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 21: Klasa 6.1 materiały trujące
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
T – materiały trujące niestwarzające zagrożenia dodatkowego
TF – materiały trujące, zapalne
TS – materiały trujące, podatne na samozagrzewanie
TW – materiały trujące, wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
TO – materiały trujące, utleniające
TC – materiały trujące, żrące
TFC – materiały trujące, zapalne, żrące

## Slide 22: Klasa 6.2 materiały ZAKAŹNE
Zagrożenie główne | możliwość powstania choroby u ludzi lub u zwierząt |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | w przypadku przewozu w ciekłym azocie – zagrożenia właściwe dla gazów |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 23: Klasa 6.2 materiały Zakaźne
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
I1 – materiały zakaźne działające na ludzi
I2 – materiały zakaźne działające tylko na zwierzęta
I3 – odpady medyczne
I4 – materiały biologiczne

## Slide 24: Klasa 7 materiały promieniotwórcze
Zagrożenie główne | Działalnie promieniotwórcze. Radioaktywność (promieniotwórczość) jest zdolnością jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego. W jego wyniku powstają cząstki alfa, beta oraz promieniowanie gamma (promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii) |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie żrące |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 25: Klasa 8 materiały żrące
Zagrożenie główne | działalnie żrące. Materiały , które wskutek działania chemicznego atakują – w przypadku kontaktu z nimi – tkankę nabłonkową skóry lub błony śluzowej, lub które – w razie wycieku – mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary lub środki transportu |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe | działanie trujące, zapalne, utleniające oraz niebezpieczne reakcje z wodą |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 

## Slide 26: Klasa 8 materiały żrące
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
C1-C10 – materiały żrące, niestwarzające zagrożenia dodatkowego
C1-C4 – kwaśne | C5-C8 – zasadowe | C9-C10 – inne materiały żrące
CF – materiały żrące, zapalne
CS – materiały żrące, samonagrzewające się
CW – materiały żrące, wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
CO – materiały żrące, utleniające
CT – materiały żrące, trujące
CFT – materiały żrące, zapalne, trujące
COT – materiały żrące, utleniające, trujące

## Slide 27: Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Zagrożenie główne | działanie szkodliwe dla środowiska lub zdrowia akumulatory materiały w podwyższonej temperaturze materiały które mogą wytwarzać dioksyny w przypadku pożaru |  |  | 
Zagrożenia dodatkowe |  |  |  | 
Oznaczenia |  |  |  | 
dodatkowe oznaczenia

## Slide 28: Klasa 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne
ZNACZENIE KODÓW KLASYFIKACYJNYCH (WYBRANE):
M1 – materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
M2 – materiały i przyrządy, które w razie pożaru mogą tworzyć dioksyny
M3 – materiały wydzielające pary palne
M4 – akumulatory litowe
M5 – przedmioty ratownicze
M6-M8 – materiały zagrażające środowisku
M9-M10 – materiały o podwyższonej temperaturze
M11 – inne materiały stwarzające zagrożenie podczas przewozu, ale nieodpowiadające definicjom pozostałych klas

## Slide 29: literatura
M. Różycki, Wademekum praktyka. Towary niebezpieczne. Podręcznik, Mikołów 2015